Załącznik nr 7 do swz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020 W Zaborowie- Omięcin- Koryciska odcinek w Zaborowiu.

- W ramach inwestycji prowadzone będą roboty w zakresie przebudowy drogi powiatowej, w tym:

- Roboty przygotowawcze:

Roboty pomiarowe w tym: wykonanie przez uprawionego geodetę: a) tyczenia jezdni, poboczy, b) sporządzenie pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną, c) sporządzenie w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich, d) przeniesienie kolidujących punktów geodezyjnych.

Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót.

Usunięcie warstwy humusu gr. śr. 15cm na odległości do 30m.

140*2*1,2

- Roboty rozbiórkowe:

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego

Nawierzchnie utwardzone z betonu asfaltowego do frezowania na głębokości do 3 cm- dowiązanie.

Frezowanie z odwiezieniem materiałów poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
w granicach gminy- do 10km.

Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego.

- Roboty ziemne:

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje krawędzi z wywiezieniem urobku do 10 km

0,54*2*140

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1

0,065*2*120

- Podbudowa

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni utwardzonych 140*0,89*2

Warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2 C1, 5/2,0 grubości 30cm, jezdnia pełna konstrukcja-

0,89*2*140

Warstwy podbudowy zasadniczej z CBGM 0/31,5 C3/4 grubości 20cm jezdnia pełna konstrukcja – 0,59*2*140

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno- cementowej (MC) metodą głębokiego recyklingu na zimno z doziarnieniem i wyrównanie podbudowy klińcem grubości warstwy 10cm, grubość parkietu warstwy z wyrównaniem 35cm jezdnia wzmocnienie- 4,6*140

Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową CBGM i MC w ilości 0,5-0,7kg/m2

Jezdnia pełna konstrukcja- 0,59*2*140

Jezdnia wzmocnienie- 4,6*140

059*2*140+4,6*140

- Nawierzchnie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 5cm, jezdnia pełna konstrukcja –

0,51*2*140, jezdnia wzmocnienie – 4,6*140 , 0,51*2*140+4,6*140

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,3-0,5kg/m2, jezdnia

pełna konstrukcja – 0,51*2*140, jezdnia wzmocnienie – 4,6*140 , 0,51*2*140+4,6*140

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm, jezdnia pełna konstrukcja –

0,45*2*140, jezdnia wzmocnienie – 4,6*140

0,46*2*140+4,6*140

Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm (C90/3) grubości 15 cm, 140*2*0,75

- Roboty towarzyszące i wykończeniowe

Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy

Czyszczenie przepustów pod zjazdami 10*7

Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie

0/31,5mm (C90/3) grubości 15cm 10*4,0*2,0=150

Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu- grubości namułu 20cm

140*2

- Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się:

  - Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia,

  - Przedmiar robót - załącznik nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia.

# W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie 
w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

# Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie 
z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.

# Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji 
o 24 miesiące (łączny okres gwarancji: podstawowy + wydłużony nie może być dłuższy niż 60 miesięcy).

- Uwagi realizacyjne:

  - Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami swz.

  - Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do budynków położonych przy ulicy.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty 
w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Warunki finansowe rozliczeń:

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego nie częściej niż raz na miesiąc, lub za zgodą Zamawiającego w krótszych odstępach czasu,

- Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowy lub końcowy,

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku),

- Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym 
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie 
w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

# Uwaga:

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.